## Slide 1
AirGuard
Emri i shkollës: Gjimnazi “Ali Demi” Vlorë
DRAP: Fier
ZVAP: Vlorë – Himarë
Emrat e nxënësve përbërës të ekipit: Enio Hitaj, Sara Brakaj, Anjeza Gjokaj, Brandon Çobo, Kejsi Levendi.
Emri i mësuesit koordinator: Klodiana Xhelili
Fushat: Inxhinieria & Teknologjia • IA & Teknologjia Digjitale • Shkencat Natyrore

## Slide 2
Problemi & Pyetja Kërkimore
Problemi Aktual
Laboratori i kimisë me ajrosje shumë të kufizuar
Vetëm 1 dritare e vogël + dera si burime ajri
Numri i lartë i nxënësve rrit CO₂ shpejt
Nivelet mbi 1000 ppm dëmtojnë performancën dhe shëndetin
Nxënësi kalon 60–80% të kohës në mjedise të tilla
Pyetja Kërkimore
"Çfarë mund të bëjmë për të pasur
nën kontroll parametrat e ajrit në
mjedise të mbyllura me ajrosje
të kufizuar?"
Konteksti: Klasa, laboratorë, mjedise
të mbyllura shkollore me ventilim të dobët.

## Slide 3
Çfarë është AirGuard?
📡
Monitorim Aktiv
Sensorë të specializuar matin CO₂, temperaturën dhe lagështirën në kohë reale. Të dhënat shfaqen menjëherë në ekranin LCD 16x2.
🔔
Sinjalizim Automatik
Kur CO₂ > 1000 ppm sistemi ndez automatikisht LED-in e kuq dhe shfaq '!!!' në ekran si paralajmërim.
💨
Pastrimi i Ajrit
Aktivizohet ventilatori dhe sistemi me Ca(OH)₂ që absorbon CO₂ — metodë e njohur industriale, tani në mjedise shkollore.

## Slide 4
Qëllimi & Rezultatet e pritshme
Qëllimi i Përgjithshëm
Krijimi i një pajisjeje funksionale që rrit cilësinë e ajrit në mjedise me ajrosje të kufizuar, duke ofruar zgjidhje praktike dhe ekonomike për klasa dhe laboratorë.
Metoda e filtrimit me Ca(OH)₂ — e përdorur deri tani vetëm në fabrika dhe termocentrale — tashmë e aksesueshme për shkollat.
Rezultate Konkrete & të Matshme
1. Pajisje funksionale: mat CO₂, temperaturë dhe lagështirë në kohë reale
2. Sinjalizim LED kur CO₂ kalon normat e lejuara (> 1000 ppm)
3. Ulje e matshme e nivelit të CO₂ pas aktivizimit të ventilatorit
4. Rritje e ndërgjegjësimit të nxënësve për cilësinë e ajrit

## Slide 5
Metodologjia e Punës
1
Përcaktimi i Problemit
2
Mbledhja & Analiza e të Dhënave
3
Njehsime Shkencore
4
Montimi Fizik
5
Dizenjimi i Pajisjes
6
Testimi & Analiza
Metodat Kryesore të Punës
Kërkimore
Studim i risive shkencore, sensorëve dhe teknologjive
Eksperimentale
Testim lidhjesh dhe funksionimi në laborator
Inxhinierike
Ndërtimi i qarkut dhe pajisjes fizike
Digjitale
Simulime në Wokwi dhe programim Arduino

## Slide 6
Komponentët teknikë & lidhjet
Arduino Uno
Mikrokontroller kryesor — përpunon të gjitha të dhënat dhe kontrollon dalje
Sensor DHT22
Pin DATA → Pin 2 (Digital) • Mat temperaturën + lagështirën
Sensor MQ-135
Pin A0 → Pin A0 (Analog) • Mat nivelin e CO₂
Ekran LCD I2C 16x2
SDA → A4, SCL → A5 • Shfaq parametrat dhe alarmet
LED i Kuq
Anode (+) → Rez. 220Ω → Pin 5 • Sinjalizim vizual CO₂ > 1000ppm
Modul Rele
Pin IN → Pin 6 (Digital) • Kontrollon ndezjen e ventilatorit

## Slide 7
Logjika e funksionimit
CO₂ > 1000 ppm 🔴
Arduino dërgon sinjal HIGH → Pin 5
LED i kuq ndizet automatikisht
Arduino dërgon sinjal HIGH → Pin 6
Relay aktivizohet dhe mbyll qarkun
Ventilatori fillon të punojë
Ekrani LCD shfaq '!!!' si paralajmërim
CO₂ < 1000 ppm ✅
Arduino dërgon sinjal LOW → Pin 5
LED i kuq fiket
Arduino dërgon sinjal LOW → Pin 6
Relay çaktivizohet dhe hap qarkun
Ventilatori ndalon
Ekrani LCD shfaq vlerat normale

## Slide 8
Llogaritjet Shkencore
A) CO₂ në 1 m³ ajër (kushte standarde)
420 ppm → 0.42 L/m³ → p=(C·M)/Vm → 0.77 g/m³
0.77 g CO₂/m³
B) CO₂ që reagojnë me 10 g Ca(OH)₂
Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O
74.1g : 44g = 10g : Xg
5.94 g CO₂
C) Vëllimi ajrit për 10 g Ca(OH)₂
V = m/ρ = 5.94 / 0.77 = 7.7 m³
7.7 m³ ajër
D) Kohëzgjatja me ventilatorin tonë
(1.7 m³/min)
7.7 m³ ÷ 1.7 m³/min = 4.5 min
(krahasim: 7.4 m³/min→1 min; 0.3 m³/min→25.6 min)
≈ 4.5 minuta

## Slide 9
Parametrat e monitorimit
CO₂ (ppm)
400–600 ppm
✅ Ajër shumë i pastër
600–1000 ppm
⚠️ Nivel normal
1000–2000 ppm
🔴 Ajër i rëndë
Lagështira (%)
20–40%
Shumë e thatë
40–60%
✅ Ideale & e shëndetshme
60–70%
Ndjesia e rëndimeve fillon
Temperatura (°C)
16–18°C
E freskët (mirë për gjumë)
19–22°C
✅ Ideale për dimër
23–26°C
Verore

## Slide 10
Rezultatet & Përfundime
✅ U Arrit
Pajisje funksionale e ndërtuar dhe testuar
Matje saktë e CO₂, temperaturës dhe lagështirës
Sinjalizim automatik me LED (CO₂ > 1000 ppm)
Aktivizim automatik i ventilatorit
Ulje e matshme e CO₂ pas aktivizimit
🔧 Mund të Përmirësohet
Mekanizma të avancuar filtrimi • Reduktim i zhurmës • Shtim zile sinjalizuese
📚 Çfarë Mësuan Nxënësit
Njohuri praktike në elektronikë dhe programim
Lidhja e komponentëve me mikrokontroller
Ndërtim mekanik dhe dizenjim 3D
Ndërgjegjësim mjedisor dhe ekologjik
Bashkëpunim efektiv në ekip
Simulim dixhital (Wokwi, AutoCAD, Tinkercad)

## Slide 11
Ndikimi & Zbatueshmëria
🏫 Sot
Testim aktiv në laboratorin e kimisë ku cilësia e ajrit është kritike
📱 Zgjerim Dixhital
Integrim me app mobile për monitorim në kohë reale nga mësuesit
🌍 Replikueshmëri
Kosto e ulët — shkollat e tjera mund ta riprodhojnë lehtësisht
🔬 Potencial Shkencor
Bashkëpunim me institucione lokale dhe organizata mjedisore

## Slide 12
AirGuard
Faleminderit për vëmendjen!
Enio Hitaj • Sara Brakaj • Anjeza Gjokaj • Brandon Çobo • Kejsi Levendi
Koordinatore: Klodiana Xhelili • Gjimnazi "Ali Demi", Vlorë